## Slide 1
PS2 Robot Araç
1,44 MB geliştirici ELF’inden 248 KB’lık yolda denenmiş konsol robotuna
Donanım • yazılım • sorunlar • çözümler • yol testi
Notes: Repository story and user-confirmed field experience.

## Slide 2
01
Projenin özeti
PS2 Slim SCPH-70004 araç yazılımını çalıştırıyor
DualShock 2 dört RS-540 motoru kontrol ediyor
Seda 8 kanallı USB HID röle kartı polariteyi anahtarlıyor
Bir 11,1 V 3S LiPo iki korumalı besleme hattına ayrılıyor
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 3
02
Gerçek donanımda otomatik açılış
role.elf dosyasını uLaunchELF ile Free McBoot hafıza kartına kopyala
Free McBoot Configurator → Configure E1 launch keys menüsünü aç
AUTO satırını hafıza kartındaki role.elf yoluna bağla ve CNF’yi MC0’a kaydet
Açılışta uygulama IOP/LoadFile/SBV ortamını kendi kurar ve otomatik çalışır
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 4
03
Yazılım yolu: koldan röleye
Açılışta gömülü USB yığını ve röle IOP modülü yükleniyor
main.c DualShock durumunu okuyup güvenlik kilidini uyguluyor
SIF RPC tek röle komutunu IOP tarafına aktarıyor
IOP HID sürücüsü karta 8 baytlık USB raporu gönderiyor
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 5
04
Örnek röle komutları
AÇ: röle 1=1, röle 2=2, röle 3=3, röle 4=4
KAPAT: röle 1=17, röle 2=18, röle 3=19, röle 4=20
Paket örneği: [01 00 00 KOMUT 00 00 00 00]
AUTO modu önce interrupt OUT, sonra tanı amaçlı aktarım çeşitlerini dener
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 6
05
Elektronik bağlantı şeması
11,1 V 3S LiPo
XL4015 → 8,50 V
PS2 Slim SCPH-70004
1. Hat
NC1–NC4 → eksi (−)
NO1–NO4 → artı (+)
COM1+COM2 → sol motorlar
COM3+COM4 → sağ motorlar
2. Hat
Röle kartı 5 V güç ve HID veri için PS2’nin iki USB portunu kullanır.
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 7
06
Fiziksel sorun: eriyen kablo ve reset
İnce kablo PS2 ve boş rölelerle sorunsuz görünüyordu
Motorlar bağlanınca ilk kalkış akımı gerilimi düşürdü
Kablonun dış plastiği erimeye başladı ve PS2 anında reset attı
Çözüm: daha kalın uygun kesitli kablo, sağlam ekler, sigorta ve hat koruması
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 8
07
Yazılım sorunları ve çözümleri
Belgesiz HID davranışı → 12 seçilebilir aktarım modu ve AUTO tarama
Zıt yön tuşları → yazılım kilidi tüm hareket rölelerini kapatıyor
Yön değişiminde ark → önce KAPAT sonra AÇ ve 100 ms ölü zaman
USB kopması veya çıkış → her röle için doğrulanmış ayrı KAPAT komutu
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 9
08
1,44 MB nasıl 248 KB oldu?
relay.elf DWARF hata ayıklama haritasını, sembolleri ve kaynak satırlarını tutuyor
PS2 yalnız LOAD bölümlerini çalıştırıyor; hata ayıklama haritasını kullanmıyor
build.ps1 relay.elf’i kopyalayıp role.elf üzerinde strip --strip-debug çalıştırıyor
Sonuç: 1.509.884 bayt → 254.224 bayt (248,3 KiB); çalıştırılabilir LOAD verisi aynı
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 10
09
Hareket programlama ve saha tanısı
128 adede kadar bir saniyelik hareket veya bekleme adımı kaydediliyor
L1 ROLEPRG.TXT dosyasını kaydediyor; L2 yüklüyor; START oynatıyor
R1 ekranında VID, PID, gönderim modu, AUTO USB ve ölü zaman ayarlanıyor
result/status/control/interrupt değerleri gerçek USB sonucunu ekranda gösteriyor
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 11
10
Yol testleri ve videolar
Faz 1 bataryalı, DualShock kontrollü ve yolda denenmiş durumda
Video 1: youtube.com/shorts/x-vaeMoXdgk
Video 2: youtube.com/shorts/5uW2evH4y8U
PCSX2 menüleri sınar; röle davranışı gerçek SCPH-70004 üzerinde doğrulanır
Gerçek sürüş kanıtları
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.

## Slide 12
11
Aracın tamamlanmış hali
Dört RS-540 • iki motor grubu • PS2 Slim • USB röle • 3S LiPo
Notes: Content verified against repository source, documentation, and the project conversation.